## Slide 1
湿地物联网水质净化系统
太阳能传感器、分级植物床与在线水样检测协同运行
• 浑浊进水经沉降、植物根区与微生物膜逐级削减颗粒物 • 边缘传感器实时回传水位、浊度与溶氧变化 • 末端清水区用于复核采样与生态补水回用
进水
根区反应
在线监测
出水回用
工艺说明：太阳能传感器、分级植物床与在线水样检测协同运行

## Slide 2
餐厨残渣厌氧发酵与沼气追踪
密闭反应器、气囊储存与数据面板形成闭环监控
• 有机残渣在恒温罐内完成水解、酸化与产甲烷过程 • 压力、温度与产气量通过节点设备同步采集 • 沼气进入柔性储袋，异常波动触发运行参数调整
投料
发酵
储气
调参
工艺说明：密闭反应器、气囊储存与数据面板形成闭环监控

## Slide 3
电化学反应器强化去污
透明流道中电极板调控颗粒絮凝与溶解污染物剥离
• 电极阵列形成稳定微电场，促进胶体颗粒聚集沉降 • 循环流道保持剪切强度，避免局部堵塞和短流 • 控制端根据电导率与流量变化调节脉冲强度
电极阵列
循环流道
脉冲控制
稳定出水
工艺说明：透明流道中电极板调控颗粒絮凝与溶解污染物剥离

## Slide 4
多级膜分离与清水回用链路
预处理、膜组件与透明水箱构成连续式中试平台
• 左侧高浊度水进入预处理罐，去除大颗粒与悬浮物 • 中段膜堆完成深度分离，压差信号用于判断清洗周期 • 右侧清水箱作为回用缓冲，便于后续稳定供水
预处理
膜分离
压差判读
回用缓冲
工艺说明：预处理、膜组件与透明水箱构成连续式中试平台

## Slide 5
吸附柱捕集与显微验证
炭基填料、样品瓶与显微观察用于确认微颗粒去除效果
• 河道来水通过双柱填料，微塑料与金属颗粒被截留吸附 • 分级样品瓶展示浊度逐步下降的过程变化 • 显微图像复核填料表面负载状态，支撑工艺优化
河道取样
炭基吸附
样品对比
显微复核
工艺说明：炭基填料、样品瓶与显微观察用于确认微颗粒去除效果